ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ. ПОЧВЫ

ПАСПОРТ ПОЧВ

ГОСТ 17.4.2.03-86

(СТ СЭВ 5299—85)

Издание официальное

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

## Москва

УДК 502.3:006.354                                                                                                                                                          Группа ТОО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

| ОХРАНА ПРИРОДЫ. ПОЧВЫ Паспорт почв Nature protection. Soils. Pasport of soils ОКСТУ 0017 | ГОСТ 17.4.2.03—86 (СТ СЭВ 5299-85) |
| --- | --- |

Дата введения 01.07.87

Настоящий стандарт распространяется на почвы и устанавливает требования к составлению паспорта почв с целью определения и контроля загрязненности и деградации для установления мероприятий по их охране, повышению плодородия и рациональному использованию.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5299—85.

1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЧВЫ

  - Координаты (географическая широта и долгота), область, район, землепользование.

  - Площадь обследуемой почвы в пределах землепользования, га.

2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕСТНОСТИ

  - Среднегодовая температура воздуха:

1)         средняя температура января, °С;

2)         средняя температура июля, °С.

  - Среднегодовая сумма осадков, мм.

  - Уровень грунтовой воды:

    - нижний уровень грунтовой воды, м;

    - верхний уровень грунтовой воды, м.

  - Вероятная частота наводнения в год или более длительный период.

  - Высота над уровнем моря, м.

2.6   Преобладающий угол наклона поверхности территории, занятой элементарным почвенным ареалом.

2.7. Экспозиция склона, занятого элементарным почвенным ареалом.

3. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОСТИ

3.1.	Вид использования (земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного значения с указанием конкретного вида использования).

3.2.	Вид реализованных и/или запланированных мероприятий по мелиорации.

3.3.	Место расположения почвы в охранной зоне (курорты, полоса охраны, заповедники, природные и национальные парки и др.).

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЫ

4.1.	Вид загрязнения:

1)	промышленными, сельскохозяйственными и коммунальными отходами;

2)	транспортом;

3)	нефтью и нефтепродуктами;

4)	средствами химизации сельского и лесного хозяйства.

4.2.	Степень загрязнения по ГОСТ 17.4.3.06—86.

4.3.	Вид и интенсивность деградации почв от эрозии.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЫ

5.1.	Тип почвы по национальной классификации.

5.2.	Подтип почвы по национальной классификации.

5.3.	Самый низкий таксон национальной классификации.

5.4.	Тип почвы по классификации ФАО-ЮНЕСКО.

5.5.	Подтип почвы по классификации ФАО-ЮНЕСКО.

5.6.	Мощность, м.

5.7.	Степень эродированности.

5.8.	Характеристика почвообразующей и подстилающей породы.

5.9.	Нижняя граница корнеобитаемого слоя в почвенном разрезе, м.

5.10.	Степень каменистости по ГОСТ 26640—85, м3/га.

5.11.	Полевая влагоемкость, %.

5.12.	Скорость инфильтрации, мм/мин.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННЫХ ГОРИЗОНТОВ

6.1.	Обозначение горизонтов по национальной системе.

6.2.	Обозначение почвенных горизонтов по системе ФАО-ЮНЕСКО.

6.3.	Верхняя и нижняя граница горизонта.

6.4.	Характер перехода между горизонтами.

6.5.	Цвет горизонта (влажной и сухой почвы).

6.6.	Влажность горизонта во время отбора проб.

6.7.	Структура почвы.

6.8.	Гранулометрический состав почвы.

6.9.	Объемная масса почвы, г/см3. б.Ю.Общая пористость почвы, %.

6.11.	Содержание гумуса по ГОСТ 26213—84.

6.12.	Содержание общего азота по ГОСТ 26107—84.

6.13.	Соотношение углерод: азот (C:N).

6.14.	Кислотность почв (рН):

1)	рН солевой вытяжки по ГОСТ 26483—85;

2)	рН водного раствора.

6.15.	Емкость катпонного обмена по ГОСТ 17.4.4.01—84.

6.16.	Насыщенность основаниями, %.

6.17.	Содержание карбоната кальция (СаС03), %•

6.18.	Электропроводимость насыщенного водного раствора па ГОСТ 26423—85.

6.19.	Состав обменных катионов по ГОСТ 26487—85.

6.20.	Содержание подвижного фосфора по ГОСТ 26205—84.

6.21.	Содержание подвижного калия по ГОСТ 26205—84.

6.22.	Состав п общее содержание солей в водной вытяжке по ГОСТ 26423—85 — ГОСТ 26428—85.

7. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ

Показатели санитарного состояния почвы — в соответствии с ГОСТ 17.4.2.01—81.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.	РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

С. И. Носов, канд. экон. наук; Ю. В. Федорин, канд. с.-х. наук; Е. В. Киселева; JI. JI. Шишов, чл.-корр. ВАСХНИЛ; В. А., Большаков, канд. биол. наук; Е. В. Каплунова, канд. с.-х. наук

2.	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го сударственного комитета СССР по стандартам от 3 ноября 1986 г. № 3375

3.	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4.	ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 26640—85 | 5.10 |
| ГОСТ 17.4.2.01—81 | 7 |
| ГОСТ 17.4.3.06—86 | 4.2 |
| ГОСТ 26213—84 | 6.1 1 |
| ГОСТ 26107—84 | 6.12 |
| ГОСТ 26483—85 | 6.14 |
| ГОСТ 17.4.4.01—84 | 6.15 |
| ГОСТ 26423—85 | 6.18 |
| ГОСТ 26487—85 | 6.19 |
| ГОСТ 26205—84 | 6.20; 6.21; |

| Величина | Единица |
| --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |
|  |  | Международное | Русское |
| ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |
| Длина | Метр | m | м |
| Масса | Килограмм | kg | кг |
| Время | Секунда | s | с |
| Сила электрического тока | Ампер | A | А |
| Термодинамическая температура | Кельвин | K | кг |
| Количество вещества | Моль | mol | моль |
| Сила света | Кандела | cd | кд |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |
| Плоский угол |  | радиан | rad | рад |
| Телесный угол |  | стерадиан | sr | ср |
| ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ |
|  | Единица | Выраж. через основные и дополн. Ед. СИ |
| Величина | Обозначение |  |
|  | Наименова-ния | Междуна-родное | Русское |  |
| Частота | герц | Hz | Гц | с-1 |
| Сила | ньютон | N | Н | М-КГ-С-2 |
| Давление | паскаль | Ра | Па | М-1 .. кгс~2 |
| Энергия | джоуль | J | Дж | м2кг С-2 |
| Мощность | ватт | W | Вт | м2кгс~3 |
| Количество электричества | кулон | С | Кл | с А |
| Электрическое напряжение | *вольт | V | В | м2-кг-с~3 • А"1 |
| Электрическая емкость | фарад | F | Ф | м-?кг-'.с4 А2 |
| Электрическое сопротивление | ом |  | Ом | м2-кг с-3 • А""2 |
| Электрическая проводимость | сименс | S | См | М-2КГ-..СЗ.Д2 |
| Поток магнитной индукции | вебер | Wb | Вб | м2 • КГ - С"2 А"1 |
| Магнитная индукция | тесла | т | Тл | кг С-2 А-1 |
| Индуктивность | генри | н | Гн | м2- кг-с-2 • А~* |
| Световой поток | люмен | lm | лм | кд • ср |
| Освещенность | люкс . | 1х | лк | м"2 • кд • ср |
| Активность радионуклида | беккерель | Bq | Бк | С-1 |
| Поглощенная доза ионизирующего излучения | грэй | Gy | Гр | м2-с-2 |
| Эквивалентная доза излучения | зивеот | Sv | Зв | м2.с~* |