ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ПОЧВЫ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИГОДНОСТИ

НАРУШЕННОГО ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВ

ДЛЯ ЗЕМЛЕВАНИЯ

ГОСТ 17.4.2.02-83

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН  Министерством сельского хозяйства СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

С. И. Носов, канд. экон. наук; В. А. Овчинников, канд. техн. наук; А. П. Кло- потовский, канд. с.-х. наук; Э. И. Кокурина, канд. с.-х. наук; Л. М. Степаненко, канд. с.-х. наук; Г. В. Добровольский, д-р биол. наук, проф.; Д. С. Орлов, д-р биол. наук, проф.; Л. А. Воробьева, канд. биол. наук, доц.; Н. М. Гринель, канд. биол. наук; А. В. Гличев, д-р экон. наук, проф.; Н. И. Цибизов, канд. техн. наук; С. С. Ружицкая, канд. с.-х. наук; Т. М. Пивоварова, канд. биол. наук; Е. В. Мареева; Л. Г. Лейбчик; О. Г. Мосолова

ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства СССР

Зам. министра А. А. Гольцов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1983 г. № 300

УДК 502.3 : 006.354	                                      Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Охрана природы ПОЧВЫ Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания Nature protection. Soils. Nomenclature of suitability characteristics of disturbed rich soil layer to be back-filled ОКСТУ 0017 | ГОСТ 17.4.2.02-83 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1983 г. № 300 срок введения установлен

с 01.01.84

- Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания и нанесения на рекультивируемые земли. Номенклатура показателей должна применяться при разработке:

нормативно-технической документации на нормы снятия, нормы нанесения, выбор объектов землевания; проведение агротехнических и мелиоративных мероприятий, контроля плодородия улучшенных и вновь созданных сельскохозяйственных угодий;

проектной документации на выполнение работ, связанных с нарушением плодородного слоя почв и последующим его использованием.

Термины, использованные в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в справочном приложении.

- Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания и нанесения на рекультивируемые земли и характеризуемые свойства приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Характеризуемые свойства |
| --- | --- |
| 1. Влажность, % весовая | Агрофизические и технологические |
| объемная |  |
| 2. Удельная масса, г/см3 | То же |
| 3. Объемная масса, г/см3 | » |
| 4. Пористость, % | » |
| 5. Гранулометрический (механический) | » |
| состав |  |
| 6. Водопроницаемость, мм/мин, мм/ч, | » |
| мм/сут |  |

Продолжение табл. 1

| Наименование показателя | Характеризуемые свойства |
| --- | --- |
| 7. рН водный, рН солевой, отн. ед. 8. Состав обменных катионов, мг · экв/100 г почвы 9. Гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г почвы 10.Степень насыщенности основаниями, % 11. Степень солондеватости, % <12. Гумус валовой, % 12. Общий азот, % 13. Азот доступный и легкогидролизуе- мый, мгN/кг почвы 14. Фосфор валовой, % 15. Фосфор ПОДВИЖНЫЙ, МГ Р2О5/КГ почвы 16. Калий валовой, % 17. Калий обменный, мг К3О/кг почвы Ш. Подвижные формы микроэлементов, мг/кг почвы 18. Гипс в солянокислой вытяжке, % 19. Карбонаты, % 20. Водорастворимые токсичные соли, мг · экв/100 г почвы, % 21. Ботанический состав торфа 22. Степень разложения торфа 23. Зольность торфа 24. Санитарное состояние | Физико-химические То же » » » Агрохимические и химические То же » » » » » » Агрохимические и химические То же » » » » » По ГОСТ 17.4.2.01—81 |

3. Показатели пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания и нанесения на рекультивируемые земли, обязательные для различных природно-климатических зон, приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование показателей пригодности | Применяемость показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв в зависимости от природно-климатических зон |
| --- | --- |
|  | таежно- лесная | лесостепная и степная | сухо- степная, пустынно- степная и пустынная | субтропическая |
| Влажность | + + + + + | + + + | + + + + + + + + + + ' + + |
| Удельная масса |  |  |  |
| Объемная масса |  |  |  |
| Пористость |  |  |  |
| Гранулометрический (механический) состав |  |  |  |
|  |  |  | + | + |

Продолжение табл. 2

| Наименование показателей пригодности | Применяемость показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв в зависимости от природно- климатических зон. |
| --- | --- |
|  | Таежно-лесная | Лесостепная и степная | Сухостепная, пустынно-степная и пустынная | субтропическая |
| Водопроницаемость | + | + | + | + |
| рН водный | — + | + | + | + |
| рН солевой |  |  |  | + |
| Состав обменных катионов | + | + | + | + |
| Гидролитическая кислотность | + | + | + | + |
| Степень насыщенности основаниями | + | + | — | + |
| Степень солонцеватости |  | + | + | + |
| Гумус | + | + | + | + |
| Общий азот | + | + | + | + |
| Азот доступный и легкогидролизуемый | + | + | + | + |
| Фосфор валовой | + | + | + | + |
| Фосфор подвижный | + | + | + | + |
| Калий валовой | + | + | + | + |
| Калий обменный | + | + | + | + |
| Подвижные формы микроэлементов | + | + | + | + |
| Гипс | — | + | + | + |
| Карбонаты |  | + | + | + |
| Водорастворимые токсичные соли | ± | + | + | + |
| Санитарное состояние | + | + | + | + |

Примечание. Знак «+» означает, что соответствующий показатель обязателен для определения пригодности нарушенного плодородного слоя; знак «—» — показатель не является обязательным; знак «±» — показатель обязателен для внутритональных почв.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Азот доступный и легкогидролизуемый Внутритональные почвы Водопроницаемость почвы (Водопропускная способность) Водорастворимые токсичные соли Землевание Нарушенный плодородный слой Обменные катионы Объемная масса Подвижные формы микроэлементов Пористость почвы (Порозность) Пригодность плодородного слоя | Органические и минеральные легкомоби- лизуемые соединения азота почвы Типы почв, формирующиеся в избыточно влажных условиях или на породах, резко не соответствующих геохимическим особенностям зоны (кислые в аридных условиях; карбонатные, засоленные, очень богатые первичными, легко выветривающимися минералами в гумидных условиях и т. п.), или под влиянием каких-либо других факторов, обуславливающих их отличие от зональных почв, а также все органические почвы Свойство почвы, как пористого тела, пропускать через себя воду. Количественно выражается мощностью слоя воды, поступающей в почву через ее поверхность в единицу времени Соли почвенного раствора, которые в определенной концентрации угнетают рост и развитие растений (С03—, НС03–, С1–, S04—, Са++, Mg++, Na+) По ГОСТ 17.5.1.01—78 Плодородный слой почв, снятый при нарушении почвенного покрова, а также подлежащий снятию. Используется для земле- вания малопродуктивных и рекультивируемых земель. Временно может быть складирован в бурты для хранения Катионы (Са++, Mg++, К+, Na+, Н+ и др.), удерживаемые твердой фазой почвы; могут обмениваться на катионы другого рода из растворов солей Масса единицы объема сухой почвы ненарушенного сложения Соединения бора, молибдена, меди, марганца, цинка, кобальта способные переходить из почвы в водные, солевые и кислотные вытяжки. В почвах большинство из них содержится в микроколичествах Суммарный объем всех пор, выраженный в процентах от общего объема почвы По ГОСТ 17.5.1.03—78 |

Продолжение

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Степень насыщенности почвы основаниями Степень разложения торфа Степень солонцеватости почвы Удельная масса | Отношение суммы обменных катионов к сумме тех же катионов и величины гидролитической кислотности почвы, выраженное в процентах По ГОСТ 10650—72 Отношение содержания обменного натрия к сумме обменных катионов или емкости поглощения, выраженное в процентах По ГОСТ 5181—78 |

Редактор А. С. Пшеничная

Технический редактор О. Н. Никитина

Корректор А. В. Прокофьева

Сдано в наб. 23.02.83 Подп. к печ. 31.03.83 0,5 п. л. 0,35 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3 Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6., Зак. 290